ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования пищеблока

МБОУ Кировская СОШ №2 Целинского района

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита электрическая 4-х конфорочная с духовым шкафом | Разборная конструкция, напряжение 380 В, мощность не более 18 кВт, габариты не более 1270х845х850 мм | 2 |
| 2 | Сковорода электрическая | Чугунная чаше объемом не менее 40 л, напряжение 380 В, мощность не более 6 кВт, габариты не более 800х800х850 мм | 1 |
| 3 | Котел пищеварочный | Объем не менее 60 л, напряжение 380 В, мощность не более 9 кВт, габариты не более 800х860х1090 мм | 1 |
| 4 | Машина посудомоечная купольного типа | Производительность не менее 30 кассет/час, напряжение 380 В, мощность не более 6,75 кВт, габариты не более 625x760x1460 мм | 1 |
| 5 | Кассета для тарелок | Вместимость не менее 18 шт., габариты не более 500х500 мм | 2 |
| 6 | Кассета для стаканов | Вместимость не менее 16 шт., габариты не более 500х500 мм | 2 |
| 7 | Кассета для приборов | Габариты не более 500х500 мм | 1 |
| 8 | Тележка для сбора посуды | Каркас - холоднокатанная сталь, колеса Ø не менее 75 мм, не менее 2-х полок из нерж.стали, габариты не более 805х530х864 мм | 2 |
| 9 | Овощерезка | Производительность не менее 60 кг/час, напряжение 220 В, мощность не более 0,5 кВт, габариты не более 320х304х590 мм | 1 |
| 10 | Комплект дисков для овощерезки | Нарезка 2 и 4 мм, терка 2 мм, соломка 4х4 мм, куб 10х10 мм | 1 |
| 11 | Шкаф холодильный | Объем не менее 500 л, температурный режим -6…+6 ºС, напряжение 220 В, мощность не более 0,52 кВт, габариты не более 675х610х1940 мм | 2 |
| 12 | Кипятильник электрический заливного типа | Нерж.сталь, объем не менее 20 л, напряжение 220 В, мощность не более 1,5 кВт, габариты не более 310х310х523 мм | 1 |
| 13 | Полка для досок | Нерж.сталь, габариты не более 600х400х220 мм | 1 |
| 14 | Стеллаж для тарелок | 4 полки, вместимость не менее 140 шт., габариты не более 905х275х1675 мм | 2 |
| 15 | Стеллаж для стаканов | 5 полок, габариты не более 905х275х1675 мм | 1 |
| 16 | Мармит 1-х блюд 3-х конфорочный | Напряжение 380 В, мощность не более 4,5 кВт, габариты не более 1500х1140х1240 мм | 1 |
| 17 | Мармит 2-х блюд с комплектом гастроемкостей | В комплекте гастроемкости с крышками GN1/1-100 - 1 шт., GN1/2-150 - 2 шт., GN1/3-150 - 3 шт., напряжение 220 В, мощность не более 3,0 кВт, габариты не более 1200х1140х1240 мм | 1 |
| 18 | Электросушитель для рук сенсорного типа | Напряжение 220 В, мощность не более 0,8 кВт, габариты не более 135х150х210 мм | 3 |
| 19 | Весы электронные порционные | Предел взвешивания не менее 10 кг, напряжение 220 В, мощность не более 0,01 кВт, габариты платформы не более 239х190 мм | 1 |
| 20 | Весы электронные товарные | Предел взвешивания не менее 200 кг, напряжение 220 В, мощность не более 0,01 кВт, габариты платформы не более 380х510 мм | 1 |
| 21 | Стеллаж кухонный | Каркас оц.сталь, 4 полки нерж.сталь, габариты не более 1200х600х1800 мм | 1 |
| 22 | Стеллаж кухонный | Каркас оц.сталь, 4 полки нерж.сталь, габариты не более 1200х400х1800 мм | 2 |
| 23 | Ванна моечная 1-но секционная | Каркас оц.сталь, ванна нерж.сталь, глубина не менее 450 мм, габариты не более 800x800x870 мм | 1 |
| 24 | Смягчитель воды | Объем не менее 12 л, габариты не более 270х210х560 мм | 1 |
| 25 | Мясорубка | Производительность не менее 120 кг/час, напряжение 220 В, мощность не более 0,8 кВт, габариты не более 380x220x370 мм | 1 |
| 26 | Стол производственный с бортом | Каркас оц.сталь, столешница нерж.сталь, габариты не более 600х600х870 мм | 2 |
| 27 | Стол производственный с бортом | Каркас оц.сталь, столешница нерж.сталь, габариты не более 950х600х870 мм | 1 |
| 28 | Стол производственный с бортом | Каркас оц.сталь, столешница нерж.сталь, габариты не более 1200х600х870 мм | 1 |
| 29 | Стол производственный с бортом | Каркас оц.сталь, столешница нерж.сталь, габариты не более 1500х600х870 мм | 4 |
| 30 | Слайсер | Диаметр ножа 250 мм, напряжение 220 В, мощность не более 0,15 кВт, габариты не более 520x460x380 мм | 1 |
| 31 | Миксер ручной | Напряжение 220 В, мощность не более 0,44 кВт, габариты не более Ø125х805 мм | 1 |
| 32 | Насадка-смеситель для пюре |  | 1 |
| 33 | Картофелечистка | Производительность не менее 150 кг/час, напряжение 380 В, мощность не более 0,51 кВт, габариты не более 500х460х830 мм | 1 |
| 34 | Стол для доочистки картофеля | 2 съемные емкости из нерж.стали, габариты не более 1350х800х700 мм | 1 |
| 35 | Миксер планетарный | Объем дежи не менее 5 л, 2 скорости, напряжение 220 В, мощность не более 0,3 кВт, габариты не более 350х268х436 мм | 1 |
| 36 | Автомаческий раздатчик молока и молочных продуктов | Емкость тары не более 200 мл, количество полок не менее 6, температурный режим +1...+4 °C на 2 нижних полках, +12...+16 °C на 4 верхних полках, напряжение 220 В, мощность не более 1 кВт, габариты не более 1000х1000х2000 мм, корпус вандалоустойчив | 1 |
| 37 | Пароконвектомат | Вместимость 7хGN1/1, 380 В, 8,2 кВт, 750x792x813 мм | 1 |
| 38 | Смягчитель воды | 12 л, 270х210х560 мм | 1 |
| 39 | Подставка для пароконвектомата | 8 рядов направляющих, 748x550x782 мм | 1 |
| 40 | Гастроемкость нерж.сталь | 530х325х20 мм | 3 |
| 41 | Гастроемкость нерж.сталь | 530х325х40 мм | 3 |
| 42 | Гастроемкость нерж.сталь | 530х325х65 мм | 3 |
| 43 | Гастроемкость нерж.сталь | 530х325х100 мм | 3 |
| 44 | Шкаф холодильный | 700 л, 0…+8 ºС, 220 В, 0,4 кВт, 815х685х1940 мм | 1 |
| 45 | Шкаф жарочный электрический | 6 противней, 380 В, 10 кВт, 950х840х1590 мм | 1 |
| 46 | Холодильник DAEWOO FRS-U20HES | Общие данные: Высота: 179 см Ширина: 89.5 см Глубина: 73 см Общий полезный объем: 561 л Полезный объем холодильной камеры: 360 л Полезный объем морозильной камеры: 201 л Класс энергопотребления: A Количество компрессоров: 1, LED дисплей Тип управления: электронный Электронные датчики сбора информации Хладагент R134a Низкий уровень шума | 1 |
| 47 | Плита электрическая 4-х конфорочная с духовым шкафом | Разборная конструкция, напряжение 380 В, мощность не более 18 кВт, габариты не более 1270х845х850 мм | 2 |
| 48 | Сковорода электрическая | Чугунная чаше объемом не менее 40 л, напряжение 380 В, мощность не более 6 кВт, габариты не более 800х800х850 мм | 1 |
| 49 | Котел пищеварочный | Объем не менее 60 л, напряжение 380 В, мощность не более 9 кВт, габариты не более 800х860х1090 мм | 1 |
| 50 | Машина посудомоечная купольного типа | Производительность не менее 30 кассет/час, напряжение 380 В, мощность не более 6,75 кВт, габариты не более 625x760x1460 мм | 1 |
| 51 | Кассета для тарелок | Вместимость не менее 18 шт., габариты не более 500х500 мм | 2 |
| 52 | Кассета для стаканов | Вместимость не менее 16 шт., габариты не более 500х500 мм | 2 |
| 53 | Кассета для приборов | Габариты не более 500х500 мм | 1 |
| 54 | Тележка для сбора посуды | Каркас - холоднокатанная сталь, колеса Ø не менее 75 мм, не менее 2-х полок из нерж.стали, габариты не более 805х530х864 мм | 2 |
| 55 | Овощерезка | Производительность не менее 60 кг/час, напряжение 220 В, мощность не более 0,5 кВт, габариты не более 320х304х590 мм | 1 |
| 56 | Комплект дисков для овощерезки | Нарезка 2 и 4 мм, терка 2 мм, соломка 4х4 мм, куб 10х10 мм | 1 |
| 57 | Шкаф холодильный | Объем не менее 500 л, температурный режим -6…+6 ºС, напряжение 220 В, мощность не более 0,52 кВт, габариты не более 675х610х1940 мм | 2 |
| 58 | Кипятильник электрический заливного типа | Нерж.сталь, объем не менее 20 л, напряжение 220 В, мощность не более 1,5 кВт, габариты не более 310х310х523 мм | 1 |
| 59 | Полка для досок | Нерж.сталь, габариты не более 600х400х220 мм | 1 |
| 60 | Стеллаж для тарелок | 4 полки, вместимость не менее 140 шт., габариты не более 905х275х1675 мм | 2 |
| 61 | Стеллаж для стаканов | 5 полок, габариты не более 905х275х1675 мм | 1 |
| 62 | Мармит 1-х блюд 3-х конфорочный | Напряжение 380 В, мощность не более 4,5 кВт, габариты не более 1500х1140х1240 мм | 1 |
| 63 | Мармит 2-х блюд с комплектом гастроемкостей | В комплекте гастроемкости с крышками GN1/1-100 - 1 шт., GN1/2-150 - 2 шт., GN1/3-150 - 3 шт., напряжение 220 В, мощность не более 3,0 кВт, габариты не более 1200х1140х1240 мм | 1 |
| 64 | Электросушитель для рук сенсорного типа | Напряжение 220 В, мощность не более 0,8 кВт, габариты не более 135х150х210 мм | 3 |
| 65 | Весы электронные порционные | Предел взвешивания не менее 10 кг, напряжение 220 В, мощность не более 0,01 кВт, габариты платформы не более 239х190 мм | 1 |
| 66 | Весы электронные товарные | Предел взвешивания не менее 200 кг, напряжение 220 В, мощность не более 0,01 кВт, габариты платформы не более 380х510 мм | 1 |
| 67 | Стеллаж кухонный | Каркас оц.сталь, 4 полки нерж.сталь, габариты не более 1200х600х1800 мм | 1 |
| 68 | Стеллаж кухонный | Каркас оц.сталь, 4 полки нерж.сталь, габариты не более 1200х400х1800 мм | 2 |
| 69 | Ванна моечная 1-но секционная | Каркас оц.сталь, ванна нерж.сталь, глубина не менее 450 мм, габариты не более 800x800x870 мм | 1 |
| 70 | Смягчитель воды | Объем не менее 12 л, габариты не более 270х210х560 мм | 1 |
| 71 | Мясорубка | Производительность не менее 120 кг/час, напряжение 220 В, мощность не более 0,8 кВт, габариты не более 380x220x370 мм | 1 |
| 72 | Стол производственный с бортом | Каркас оц.сталь, столешница нерж.сталь, габариты не более 600х600х870 мм | 2 |
| 73 | Стол производственный с бортом | Каркас оц.сталь, столешница нерж.сталь, габариты не более 950х600х870 мм | 1 |
| 74 | Стол производственный с бортом | Каркас оц.сталь, столешница нерж.сталь, габариты не более 1200х600х870 мм | 1 |
| 75 | Стол производственный с бортом | Каркас оц.сталь, столешница нерж.сталь, габариты не более 1500х600х870 мм | 4 |
| 76 | Слайсер | Диаметр ножа 250 мм, напряжение 220 В, мощность не более 0,15 кВт, габариты не более 520x460x380 мм | 1 |
| 77 | Миксер ручной | Напряжение 220 В, мощность не более 0,44 кВт, габариты не более Ø125х805 мм | 1 |
| 78 | Насадка-смеситель для пюре |  | 1 |
| 79 | Картофелечистка | Производительность не менее 150 кг/час, напряжение 380 В, мощность не более 0,51 кВт, габариты не более 500х460х830 мм | 1 |
| 80 | Стол для доочистки картофеля | 2 съемные емкости из нерж.стали, габариты не более 1350х800х700 мм | 1 |
| 81 | Миксер планетарный | Объем дежи не менее 5 л, 2 скорости, напряжение 220 В, мощность не более 0,3 кВт, габариты не более 350х268х436 мм | 1 |
| 82 | Автомаческий раздатчик молока и молочных продуктов | Емкость тары не более 200 мл, количество полок не менее 6, температурный режим +1...+4 °C на 2 нижних полках, +12...+16 °C на 4 верхних полках, напряжение 220 В, мощность не более 1 кВт, габариты не более 1000х1000х2000 мм, корпус вандалоустойчив | 1 |
| 83 | Пароконвектомат | Вместимость 7хGN1/1, 380 В, 8,2 кВт, 750x792x813 мм | 1 |
| 84 | Смягчитель воды | 12 л, 270х210х560 мм | 1 |
| 85 | Подставка для пароконвектомата | 8 рядов направляющих, 748x550x782 мм | 1 |
| 86 | Гастроемкость нерж.сталь | 530х325х20 мм | 3 |
| 87 | Гастроемкость нерж.сталь | 530х325х40 мм | 3 |
| 88 | Гастроемкость нерж.сталь | 530х325х65 мм | 3 |
| 89 | Гастроемкость нерж.сталь | 530х325х100 мм | 3 |
| 90 | Шкаф холодильный | 700 л, 0…+8 ºС, 220 В, 0,4 кВт, 815х685х1940 мм | 1 |
| 91 | Шкаф жарочный электрический | 6 противней, 380 В, 10 кВт, 950х840х1590 мм | 1 |
| 92 | Холодильник DAEWOO FRS-U20HES | Общие данные: Высота: 179 см Ширина: 89.5 см Глубина: 73 см Общий полезный объем: 561 л Полезный объем холодильной камеры: 360 л Полезный объем морозильной камеры: 201 л Класс энергопотребления: A Количество компрессоров: 1, LED дисплей Тип управления: электронный Электронные датчики сбора информации Хладагент R134a Низкий уровень шума | 1 |